RECEPÇÃO DO MATERIAL INSTRUMENTAL NO EXPURGO

PARA LIMPEZA

| REGISTROS DO DOCUMENTO |
| --- |
| Elaboração: | Verificação Normativa: | Aprovação: |
| Supervisora de Enfermagem | Gerente Administrativa | Diretoria Geral |
| Ass. | Ass. | Ass. |
| Data: | Data: | Data: |
| VIGÊNCIA: 4 ANOS A PARTIR DA DATA DA APROVAÇÃO |

ÍNDICE

CONTEÚDO

| 1 | OBJETIVOS................................................................................................................ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | CAMPO DE APLICAÇÃO........................................................................................... | 3 |
| 3 | REFERÊNCIAS.......................................................................................................... | 3 |
| 4 | DEFINIÇÕES.............................................................................................................. | 3 |
| 5 | RESPONSABILIDADES............................................................................................. | 3 |
| 6 | DIRETRIZES OU PROCEDIMENTOS....................................................................... | 3 |
| 7 | INDICADORES DE DESEMPENHO .......................................................................... | 4 |
| 8 | GESTÃO DE REGISTROS......................................................................................... | 5 |
| 9 | ANEXOS...................................................................................................................... | 5 |

# OBJETIVOS

- Adoção da técnica correta para a devida limpeza do material.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

- Organização Social Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional IPCEP – Central de Material e Esterilização.

- REFERÊNCIAS

- Não se aplica

# DEFINIÇÕES

- Não se aplica

# RESPONSABILIDADES

- Auxiliares/ Técnico em Enfermagem

# DIRETRIZES OU PROCEDIMENTOS

- Área da Higienização e Desinfecção e Esterilização

- PASSOS:

- Separa o material

- Recipiente plástico;

- Esponjas macias;

- Escovas de cerdas macias;

- Detergente enzimático;

- Maquina Lavadora: Ultrassônica e/ou Termodesinfectadora;

- Compressas limpas;

- Luvas;

- E.P.I 's( gorro, luvas nitrílicas de cano longo, avental impermeável, mascara N95 e óculos de proteção).

- Higienizar as mãos;

- Paramentar-se com os EPI’S;

- Certificar da ausência de material perfuro-cortante e se necessaŕio proceder ao descarte adequado;

- Conferir o material;

- Separar as pinças de ponta traumática e lavar separadamente para evitar traumas;

- Diluir o detergente no recipiente de plástico conforme a orientação do fabricante;

- Imergir os instrumentos abertos na solução e deixar agir conforme orientação do fabricante;

- Dispor os instrumentais abertos nas cestas da lavadora e distribuí-las dentro da maquina;

- Ligar o ciclo de lavagem na maquina e aguardar seu termino;

- Retirar todo material da maquina e fazer revisão observando sujidade, quebras e rachaduras com o

- auxílio da lupa;

- INDICADORES DE DESEMPENHO

- Não se aplica

- GESTÃO DE REGISTROS

- Não se aplica

- ANEXOS

- Não se aplica